乙烯

C2H4

| CAS登记号：74-85-1 | 中文名称：乙烯; 乙烯(钢瓶) |
| --- | --- |
| RTECS号：KV5340000 |  |
| UN编号：1962 EC编号：601-010-00-3 | 英文名称：ETHYLENE; Ethene (cylinder) |
| 原中国危险货物编号：21016 |  |
| 分子量：28.5 | 化学式：C2H4 |
| 危害/接触 类型 | 急性危害/症状 | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 极易燃。 | 禁止明火，禁止火花和禁止吸烟。禁止与高温表面接触。 | 切断气源，如不可能并对周围环境无危险，让火自行燃尽；其他情况用二氧化碳，雾状水，干粉灭火。 |
| 爆 炸 | 气体/空气混合物有爆炸性。 | 密闭系统，通风，防爆型电气设备和照明。防止静电积聚（例如，通过接地）。使用无火花的手工具。 | 着火时，喷雾状水保持钢瓶冷却。从掩蔽位置灭火。 |
| 接 触 |  |  |  |
| ＃吸入 | 倦睡，神志不清。 | 通风。 | 新鲜空气，休息，必要时进行人工呼吸，给予医疗护理。 |
| ＃皮肤 |  |  |  |
| ＃眼睛 |  |  |  |
| ＃食入 |  |  |  |
| 泄露处置 | 撤离危险区域！通风。移除引燃源，如可能关闭气源。个人防护用具：化学防护服，包括自给式呼吸器。 |
| 包装与标志 | 欧盟危险性类别：F+符号 R:12-67 S: 2-9-16-33-46 联合国危险性类别：2.1 中国危险性类别：第2.1项 易燃气体 |
| 应急响应 | 运输应急卡：TEC（R）-20S1962 美国消防协会法规：H1（健康危险性）；F4（火灾危险性）；R2（反应危险性） |
| 储存 | 耐火设备（条件）。与强氧化剂分开存放。 |
| 重要数据 | 物理状态、外观：无色压缩气体，有特殊气味。 物理危险性：气体比空气轻。由于流动、搅拌等，可能产生静电。 化学危险性：加热到600℃以上时，该物质可能发生聚合，生成芳香化合物。与强氧化剂发生反应，有爆炸危险。 职业接触限值：阈限值：200ppm（时间加权平均值）；A4（不能分类为人类致癌物）（美国政府工业卫生学家会议，2005年）。最高容许浓度：致癌物类别：3B（德国，2005年）。 接触途径：该物质可通过吸入吸收到体内。 吸入危险性：容器漏损时，该气体降低封闭空间的氧含量，能够造成缺氧。 短期接触的影响：接触能够造成意识降低。 |
| 物理性质 | 沸点：-104℃ 熔点：-169.2℃ 水中溶解度：不溶 蒸气压：15℃时8100kPa 蒸气相对密度（空气=1）：0.98 闪点：易燃气体 自燃温度：490℃ 爆炸极限：空气中2.7%～36.0%（体积） |
| 环境数据 |  |
| 注解 | 空气中高浓度引起缺氧，有神志不清或死亡危险。进行工作区域以前，检验氧含量。 |

# Text boxes

毒性

2

活性

1

4

易燃性