乙酰氯

C2H3ClO/C2ClH3O

| CAS登记号：75-36-5 | 中文名称：乙酰氯; 乙酰基氯; 氯乙酸 |
| --- | --- |
| RTECS号：AO6390000 |  |
| UN编号：1717 EC编号：607-011-00-5 | 英文名称：ACETYL CHLORIDE; Acetic chloride; Ethanoyl chloride; |
| 原中国危险货物编号：32119 |  |
| 分子量：78.5 | 化学式：C2H3ClO/C2ClH3O |
| 危害/接触类型 | 急性危害/症状 | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 高度易燃。许多反应可能引起着火和爆炸。在火焰中释放出刺激性或有毒烟雾(或气体)。 | 禁止明火，禁止火花和禁止吸烟。禁止与高温表面接触。 | 干粉，二氧化碳。禁止用水。禁用含水灭火剂。 |
| 爆 炸 | 蒸气/空气有爆炸性 | 密闭系统,通风,防爆型电气设备和照明。防止静电荷积聚(例如,通过接地)。不要使用压缩空气灌装、卸料或转运。使用无火花手工具。 | 着火时喷雾状水保持料桶等冷却，但避免该物质与水接触。 |
| 接 触 |  | 避免一切接触！ | 一切情况均向医生咨询! |
| # 吸入 | 灼烧感，咳嗽，呼吸短促，咽喉痛。 | 呼吸防护，密闭系统和通风。 | 新鲜空气,休息,半直立体位，必要时进行人工呼吸，给予医疗护理。 |
| # 皮肤 | 皮肤发干，发红，严重皮肤烧伤，灼烧感，疼痛，水疱。 | 防护手套，防护服。 | 脱掉污染的衣服，用大量水冲洗皮肤或淋浴，并给予医疗护理。 |
| # 眼睛 | 发红，疼痛，严重深度烧伤。 | 安全护目镜或眼睛防护结合呼吸防护。 | 首先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜),然后就医。 |
| # 食入 | 腹痛，灼烧感，咳嗽，呼吸短促，咽喉疼痛。 | 工作时不得进食，饮水或吸烟。 | 漱口，不要催吐。不饮用任何东西，给予医疗护理。 |
| 泄漏处置 | 撤离危险区域，向专家咨询！将泄漏液收集在可密闭容器中。用砂土或惰性吸收剂吸收剩余液并转移至安全场所。不要冲入下水道。个人防护用具：全套防护服包括自给式呼吸器。 |
| 包装与标志 | 气密。使用不易破碎包装，将易碎包装放入不易碎的密闭容器中。 欧盟危险性类别：F符号 C符号 R:11-14-34 S:(1/2)-9-16-26-45 联合国危险性类别：3 联合国次要危险性：8 联合国包装类别：Ⅱ 中国危险性类别：第3类易燃液体 中国次要危险性：8 中国包装类别：Ⅱ |
| 应急响应 | 运输应急卡：TEC（R）-30S1717 美国消防协会法规：H3（健康危险性）；F3（火灾危险性）；R2（反应危险性）；W (禁止用水） |
| 储存 | 耐火设备（条件）。与性质相互抵触的物质分开存放(见化学危险性)。干燥。严格密封。 |
| 重要数据 | 物理状态、外观：无色发烟液体，有刺鼻气味。 物理危险性：蒸气较空气重，可沿地面流动，可能造成远处着火。 化学危险性：加热或燃烧时，该物质分解生成光气（见卡片#0007）和氯化氢（见卡片#0163）有毒和腐蚀性烟雾。与水、醇类、酸、二甲基亚砜、碱、金属粉末和许多其他化合物激烈反应，有着火和爆炸危险。水解反应产物为盐酸和醋酸。 职业接触限值：阈限值未制定标准。最高容许浓度未制定标准。 接触途径：该物质可通过吸入其蒸气和食入吸收到体内。 吸入危险性：20℃时该物质蒸发，可迅速达到空气中有害污染浓度。 短期接触的影响：该物质对眼睛和皮肤有腐蚀性。蒸气刺激眼睛和呼吸道。吸入蒸气可能导致肺水肿（见注解）。接触可能导致神志不清。影响可能推迟显现。需进行医学观察。 长期或反复接触的影响：反复或长期与皮肤接触可能导致皮炎。吸入高浓度蒸气，肺可能受损伤。 |
| 物质性质 | 沸点：51℃ 熔点：-112℃ 相对密度（水=1）：1.11 水中溶解度：反应 蒸气压：20℃时32kPa 蒸气相对密度（空气=1）：2.7 闪点：5℃（闭杯） 自燃温度：390℃ 爆炸极限：在空气中7.3%～19%（体积） |
| 环境数据 | 该物质可能对环境有危害，对水体应给予特别注意。 |
| 注解 | 与灭火剂，如水、泡沫激烈反应。肺水肿症状几个小时以后才变得明显，体力劳动使症状加重。因此，休息和医学是必要的。应考虑由医生或医生指定的人立即采取适当吸入治疗法。不要在火焰或高温表面附近或焊接时使用。 |

# Text boxes

易燃性

3

活 性

毒 性

2

3

W

禁 水