一氧化碳

CO

| CAS登记号：630-08-0 | 中文名称：一氧化碳; 碳氧化物（钢瓶） |
| --- | --- |
| RTECS号：FG3500000 |  |
| UN编号：1016 EC编号：006-001-00-2 | 英文名称：CARBON MONOXIDE; Carbon oxide; Carbonic oxide; (cylinder) |
| 原中国危险货物编号：21005 |  |
| 分子量：28.0 | 化学式：CO |
| 危害/接触 类型 | 急性危害/症状 | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 极易燃。加热引起压力升高，容器有破裂危险。 | 禁止明火，禁止火花和禁止吸烟。 | 切断气源，如不可能并对周围环境无危险，让火自行燃尽；其他情况用二氧化碳，雾状水，干粉灭火。 |
| 爆 炸 | 气体/空气混合物有爆炸性。 | 密闭系统，通风，防爆型电气设备和照明。使用无火花手工工具。 | 着火时，喷雾状水保持钢瓶冷却。从掩蔽位置灭火。 |
| 接 触 |  | 避免孕妇接触！ | 一切情况均向医生咨询！ |
| ＃吸入 | 头痛，意识模糊，头晕，恶心。虚弱，神志不清。 | 通风，局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气，休息。必要时进行人工呼吸。给予医疗护理。见注解。 |
| ＃皮肤 |  |  |  |
| ＃眼睛 |  |  |  |
| ＃食入 |  |  |  |
| 泄露处置 | 撤离危险区域！转移全部引燃源。向专家咨询！通风。个人防护用具：自给式呼吸器。 |
| 包装与标志 | 欧盟危险性类别：F+符号 T符号 标记：E R:12-23-48/23-61 S:53-45 联合国危险性类别：2.3 联合国次要危险性：2.1 中国危险性类别：第2.3项 毒性气体 中国次要危险性：2.1 GHS分类：警示词：危险 图形符号：火焰-气瓶-骷髅和交叉骨-健康危险 危险说明：极易燃气体；内含高压气体，遇热可能爆炸；吸入致命；吸入可能对生育能力或未出生婴儿造成伤害；吸入会对血液造成损害；长期或反复吸入会对血液和中枢神经系统造成损害。 |
| 应急响应 | 运输应急卡：TEC(R)-20S1016或20G1TF。 美国消防协会法规：H3（健康危险性）；F4（火灾危险性）；R0（反应危险性） |
| 储存 | 耐火设备（条件）。阴凉场所。保存在通风良好的室内。 |
| 重要数据 | 物理状态、外观：无嗅、无味、无色压缩气体。 物理危险性：气体与空气充分混合，容易形成爆炸性混合物。气体容易穿透墙壁和天花板。 化学危险性：可能与氧、乙炔、氯、氟、一氧化二氮剧烈反应。 职业接触限值：阈限值：25ppm（时间加权平均值）；公布生物暴露指数（美国政府工业卫生学家会议，2006年）。最高容许浓度：30ppm，35mg/m3；最高限值种类：II（1）；妊娠风险等级：B；公布生物容许值（德国，2008年）。 接触途径：该物质可通过吸入吸收到体内。 吸入危险性：容器漏损时，迅速达到空气中该气体的有害浓度。 短期接触的影响：该物质可能对血液有影响，导致碳氧血红蛋白血（症）和心脏病。高浓度接触时可能导致死亡。需进行医学观察。 长期或反复接触的影响：该物质可能对心血管系统和中枢神经系统有影响。可能造成人类生殖或发育毒性。 |
| 物理性质 | 沸点：-191℃ 熔点：-205℃ 水中溶解度：20℃时2.3mL/100mL 蒸气相对密度（空气=1）：0.97 闪点：易燃气体 自燃温度：605℃ 爆炸极限：空气中12.5%～74.2%（体积 |
| 环境数据 |  |
| 注解 | 一氧化碳是煤炭、石油、木材不完全燃烧的产物。它存在于机动车尾气和吸烟烟雾中。根据接触程度，建议定期进行医学检查。中毒浓度时无气味报警。该物质中毒时，需采取必要的治疗措施；必须提供有指示说明的适当方法。 |

# Text boxes

毒性

0

活性

3

4

易燃性